## Slide 1: Taipei Circular Line Phase I CMFT簡介

## Slide 2
通訊多功能操作台
硬體佈署
操作畫面
設計概念
系統功能
Demonstration
List of contents

## Slide 3: 通訊多功能操作台 CMFT
CMFT整合以下系統
CMFT - (Communications Multi-Function Terminal)
通訊多功能操作台
CMFT
直線電話系統
DLT
點矩陣顯示器系統
DMD
廣播
系統
PA
閉路電視系統CCTV
無線電系統
TETRA
列車通訊控制系統
OTC

## Slide 4: CMFT 硬體佈署-OCC
項目 Item | 設備 Equipment | 型號 Model | 數量 Quantity | 地點 Location
1 | CMFT伺服器 CMFT Server | IBM System x3650 M3 | 2 | 通訊設備房 CER
2 | 儲存系統 Storage System | IBM System Storage DS3512 Express | 1 | 通訊設備房 CER
3 | CMFT主控台 (鍵盤與滑鼠) CMFT Console (Including keyboard and mouse) | HP Compaq 6200 Pro Desktop Tower | 7 | 行控中心 OCC (OCC room) (Test track room) (CER)
4 | CMFT主控台顯示器CMFT Console Monitor | Nextech OPN 22WC0BU30B | 7 | 行控中心 OCC
5 | 終端伺服器 Terminal Server | Moxa CN2650-8-2AC | 1 | 通訊設備房 CER
6 | 網路印表機 Network Printer | HP LaserJet 5200n | 1 | 行控中心 OCC
7 | 網路交換器 Network Switch | Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400-24 | 2 | 通訊設備房 CER
8 | 媒體轉換器 Media Convertor | IMC-21-M-SC | 4 | 通訊設備房 CER
8 | 媒體轉換器 Media Convertor | IMC-21-M-SC | 4 | 通訊設備房 CER

## Slide 5: CMFT 硬體佈署-BOCC
項目 Item | 設備 Equipment | 型號 Model | 數量 Quantity | 地點 Location
1 | CMFT伺服器 CMFT Server | IBM System x3650 M3 | 1 | 通訊設備房 CER
2 | CMFT主控台 (鍵盤與滑鼠) CMFT Console (Including keyboard and mouse) | HP Compaq 6200 Pro Desktop Tower | 3 | 行控中心 ROCC
3 | CMFT主控台顯示器CMFT Console Monitor | Nextech OPN 22WC0BU30B | 3 | 備援行控中心 ROCC
4 | 網路印表機 Network Printer | HP LaserJet 5200n | 1 | 備援行控中心 ROCC
5 | 網路交換器 Network Switch | Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400-24 | 1 | 通訊設備房 CER

## Slide 6: CMFT 操作畫面
登入與主要操作畫面

## Slide 7: CMFT 設計概念
CMFT操作設計概念 - 統一的操作流程與步驟
執行
目標
內容
系統

## Slide 8: CMFT 設計概念
CMFT操作設計概念 - 針對觸控螢幕的介面設計

## Slide 9: 廣播系統 PA
列車語音廣播
車站語音廣播
列車選擇
車站選擇
預錄語音廣播
即時語音廣播
預錄語音編輯
預錄語音排程
操作功能
廣播設定
時段音量調整
預錄語音編輯
預錄語音排程

## Slide 10: 點矩陣顯示器系統 DMD
列車點矩陣顯示
車站點矩陣顯示
列車選擇
車站選擇
預錄文字訊息
即時文字訊息
預錄訊息編輯
預錄排程排程
操作功能
點矩陣設定
ATS訊息編輯
ATS訊息編輯
顯示模式設定
顯示模式設定

## Slide 11: 閉路電視 CCTV
列車事件
歷史影像調閱
PTZ球型攝影機控制
攝影機選擇
播放設定
攝影機控制
操作功能
電視牆影像設定
電視牆選擇
影像設定
事件清單
攝影機聯鎖
歷史影像下載
攝影機選擇
連動事件
站間停車
偵測到車上火災
拉下緊急疏散裝置
乘客按下緊急對講機
異常車門開啟
車載控制器連結失敗
車門內部把手被拉下

## Slide 12: 無線電系統 TETRA
群組呼叫
個別呼叫
群組選擇
號碼選擇
語音通訊
簡訊SDS
操作功能
撥號盤
自動接聽
無線電控制盤

## Slide 13: 列車通訊控制系統 OTC
操作功能
旅客緊急呼叫 PI
服務對講機 SI
列車通訊分配
接聽
列車收音
選擇位置
收音
列車語音通訊控制區域設定

## Slide 14: 直線電話系統 DLT
顯示功能
撥出去電
接聽來電
遠端號碼
來電時間
等候佇列
遠端號碼
來電時間
直線電話狀態顯示
遠端位置描述
話機狀態
遠端位置描述

## Slide 15: 系統參數設定
設定功能
主控台設定
列車語音通訊
使用者設定
告警設定
點矩陣顯示設定
群組權限設定
群組與電話簿
不雅字設定
廣播設定
系統設定
閉路電視設定

## Slide 16: 系統告警
通訊系統告警整合
通訊多功能操作台 – 系統告警
時鐘系統
直線電話系統
點矩陣顯示器系統
網路系統
列車通訊控制系統
廣播系統
無線電系統
SCADA

## Slide 17: 記錄查詢與匯出
靈活的查詢方式 與 廣泛通用的匯出格式CSV
CSV文件格式非常簡單，被幾乎所有的電子表格和資料庫管理系統支持。
靈活的條件組合, 快速且準確的搜尋告警訊息及操作記錄。

## Slide 18: Demonstration